Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

GMINNA SPÓŁKA WODNA

Ul. Warszawska 8,

87-148 Łysomice

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa

do reprezentowania)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTÓW

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
| CIĄGNIK ROLNICZY |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1. | Model ………………………………………. , Typ: ………………………………………………. |
| 2. | Rok produkcji ……………………………… |
| 3. | Ciągnik rolniczy dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi | TAK |
| 4. | Masa ………………………. kg |
| 5. | Szerokość ciągnika ……………………. cm |
| 6. | Długość całkowita ciągnika ………………… cm |
| 7. | Posiada ogumienie przednie w rozmiarze……………………….. |
| 8. | Posiada ogumienie tylne w rozmiarze……………………………. |
| 9. | Posiada sprzęgło mokre, rewers elektrohydrauliczny | TAK |
| 10. | Posiada skrzynię biegów mechaniczną ze wzmacniaczem momentu (minimum 2 półbiegi pod obciążeniem) i rewersem elektrohydraulicznym | TAK |
| 11. | Posiada kabinę komfortową z klimatyzacją | TAK |
| 12. | Posiada podgrzewane lusterka boczne oraz tylną szybę | TAK |
| 13. | Posiada zainstalowany radioodbiornik z głośnikami | TAK |
| 14. | Posiada wycieraczkę szyby przedniej ze spryskiwaczem i wycieraczką szyby tylnej | TAK |
| 15. | Posiada oświetlenie drogowe, światła robocze przód i tył (typu LED) | TAK |
| 16. | Posiada pomarańczowe światło ostrzegawcze | TAK |
| 17. | Posiada WOM tylny 540/540E/1000/1000E | TAK |
| 18. | Posiada przedni TUZ + (zamontowany) balast minimum 800 kg | TAK |
| 19. | Posiada tylny podnośnik sterowany elektrohydraulicznie | TAK |
| 20. | Posiada łącznik centralny kompletny | TAK |
| 21. | Posiada pneumatykę z wyjściem na przyczepy | TAK |
| 22. | Posiada gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| SILNIK |
| 23. | Czterocylindrowy, o pojemności ……………. l |
| 24. | Moc silnika …………….. KM |
| 25. | Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin | TAK |
| KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA RAMIENIOWA |
| 1. | Zasięg ramienny do ………………m |
| 2. | Posiada niezależny układ hydrauliczny z żeliwnymi pompami | TAK |
| 3. | Posiada wałek WOM | TAK |
| 4. | Posiada chłodnicę | TAK |
| 5. | Posiada hydrauliczny system bezpieczeństwa | TAK |
| 6. | Posiada pływającą głowicę tnącą ……… cm dwukierunkową | TAK |
| 7. | Posiada głowicę do odmulania rowów o średnicy ……..….. mm | TAK |
| PRZYCZEPA ROLNICZA |
| 1. | Przyczepa o ładowności ……….. t |
| 2. | Posiada skrzynię ładunkową minimum ……………………. |
| 3. | Posiada ogumienie w rozmiarze……………………….. |
| 4. | Posiada koło zapasowe | TAK |
| 5. | Posiada tylne wyjście hydrauliki, hamulców do drugiej przyczepy | TAK |
| 6. | Posiada zaczep tylny obrotowy | TAK |
| 7. | Posiada gumowaną plandekę rolowaną ze stelażem | TAK |
| 8. | Posiada balkon przedni roboczy | TAK |
| 9. | Posiada szerokość paletową | TAK |
| 10. | Posiada wywrót trójstronny | TAK |
| 11. | Posiada rynnę do szybra zsypowego | TAK |
| DODATKOWE DLA WSZYSTKICH SPRZĘTÓW |
| 1. | mobilny autoryzowany serwis producenta z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie gminy Łysomice) | TAK |
| 2. | Transport i dostawa (ewentualny rozładunek) - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie | TAK |
| 3. | Sprzęty posiadają instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Sprzęty posiadają katalog części zamiennych | TAK |
| 5. | Sprzęty posiadają Certyfikat na znak CE | TAK |
| 6. | Szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi sprzętów | TAK |

……………………………, dnia ……………………r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpis)